## Slide 1: Ruting – algorytmy
Mikołaj Leszczuk

## Slide 2: Plan wykładu
Pojęcie rutera
Algorytm Dijkstry
Algorytm Forda-Fulkersona
Algorytm Dinica
Literatura

## Slide 3: Pojęcie rutingu i rutera

## Slide 4: Warstwa sieciowa (1/2)‏
Warstwa sieciowa jako jedyna zna fizyczną topologię sieci
Rozpoznaje jakie drogi łączą poszczególne komputery (ang. „routing”) i decyduje ile informacji należy przesłać, którą drogą
Jeżeli danych do przesłania jest zbyt wiele, to warstwa sieciowa po prostu je ignoruje
Ona nie musi zapewniać, pewności transmisji, więc w razie błędu pomija niepoprawne pakiety danych

## Slide 5: Warstwa sieciowa (2/2)‏
Często w maszynie warstwa sieciowa jest najwyższa, co oznacza, że to urządzenie jest ruterem
Nie znajdują się w nim żadne użyteczne dla ludzi aplikacje
Jedyne jego zadanie, to zapewnienie sprawnej łączności między bardzo odległymi punktami sieci
To właśnie ruter pozwala, bo potrafi odnaleźć najlepszą drogę do jej przekazania

## Slide 6: Ruter (1/4)‏
Ruter (czasem zwany też z ang. „router”) to urządzenie sieciowe, które określa następny punkt sieciowy do którego należy skierować pakiet danych (np. datagram IP, ang. Internet Protocol)
Ten proces nazywa się z ang. „routingiem” (rutingiem) bądź trasowaniem
Ruting IP odbywa się w warstwie trzeciej modelu OSI (ang. Open Systems Interconnection)
Ruting jest najczęściej kojarzony z protokołem IP, choć może także zachodzić w sieciach wykorzystujących inne protokoły, np. IPX, ang. Internetwork Packet Exchange (sieci Novell)‏

## Slide 7: Ruter (2/4)‏
Pierwotne rutery z lat sześćdziesiątych były komputerami ogólnego przeznaczenia
Chociaż w roli ruterów można używać zwykłych komputerów, to nowoczesne szybkie rutery to wysoce wyspecjalizowane urządzenia
Zazwyczaj mają wbudowane dodatkowe elementy w celu przyspieszenia typowych czynności, takich jak przekazywanie pakietów

## Slide 8: Ruter (3/4)‏
Wprowadzono również inne zmiany w celu zwiększenia pewności działania, takie jak:
  Zasilanie z baterii
  Pamięć trwała zamiast magnetycznej
Nowoczesne rutery zaczynają więc przypominać centrale telefoniczne, a obie te technologie coraz bardziej się upodabniają i prawdopodobnie wkrótce się połączą
Aby mógł zajść ruting, ruter musi być podłączony przynajmniej do dwóch podsieci (które można określić w ramach jednej sieci komputerowej)

## Slide 9: Ruter (4/4)‏
Szczególnym przypadkiem rutera jest urządzenie z jednym interfejsem sieciowym, które rutuje pomiędzy dwoma lub większą ilością sieci wydzielonych logicznie na tym pojedynczym interfejsie
Są to:
  Dla sieci Ethernet – VLAN-y (wirtualne sieci lokalne, ang. Virtual Local Area Network)
  Dla sieci ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode) czy Frame Relay – kanały:
    PVC (ang. Permanent Virtual Circuit) – stałe kanały wirtualne
    SVC (ang. Switched Virtual Circuit) – komutowane kanały wirtualne)
Ruter tworzy i utrzymuje tablicę rutingu, która przechowuje ścieżki do konkretnych obszarów sieci i metryki związane z tymi ścieżkami

## Slide 10: Możliwości rutera (1/2)‏
Połączenie sieci lokalnych (LAN, ang. Local Area Network) z sieciami rozległymi (WAN, ang. Wide Area Network)‏
Połączenie dwóch LAN-ów wybudowanych przy użyciu różnych technik warstwy drugiej, np.: Ethernet i Token Ring
Dopasowanie nagłówków pakietów do odpowiednich segmentów sieci LAN
Wybieranie najlepszej ścieżki dla pakietów
Optymalizacja wydajności sieci

## Slide 11: Możliwości rutera (2/2)‏
Konieczne przy komunikacji komputerów znajdujących się fizycznie w dwóch różnych sieciach lokalnych
Przechowywanie mapy podsieci Internetu
Przekazywanie danych otrzymywanych z jednej podsieci do innych podsieci
Ruter to (np.):
  osobne urządzenie,
  komputer z dwoma kartami sieciowymi i odpowiednim oprogramowaniem

## Slide 12: Ruting (1/5)‏
Inaczej:
  Trasowanie
  Routing
Wyznaczanie trasy dla pakietu danych w sieci komputerowej, a następnie wysłanie go tą trasą

## Slide 13: Ruting (2/5)‏
Czas życia (ang. Time To Live)
  Pakiety przesyłane przez sieć opatrzone są adresem nadawcy i odbiorcy; zadaniem ruterów, jako węzłów pośrednich między nadawcą a odbiorcą, jest przesłanie pakietów do celu po jak najlepszej ścieżce
  Typowy ruter bierze pod uwagę tylko informacje z nagłówka IP, czyli sprawdza tylko informacje z warstwy sieci (trzeciej) modelu OSI; obowiązkiem rutera IP przy przekazywaniu pakietu dalej do celu jest obniżenie o jeden wartości TTL
  Datagram IP, który trafia do routera z wartością 1 w polu TTL zostanie utracony, a do źródła router odsyła datagram ICMP z kodem TTL Exceeded
Rutery utrzymują tablice rutingu, na podstawie których kierują pakiety od określonych nadawców do odbiorców, bądź kolejnych ruterów

## Slide 14: Ruting (3/5)
Tablica może być budowana:
  Statycznie – ruting statyczny, lub
  Dynamicznie – protokoły rutingu dynamicznego, takie jak:
    RIP (ang. Routing Information Protocol)
    IGRP (ang. Interior Gateway Routing Protocol)
    EIGRP (ang. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
    OSPF (ang. Open Shortest Path First)
    BGP (ang. Border Gateway Protocol)
    IS-IS (ang. Intermediate System to Intermediate System)

## Slide 15: Ruting (4/5)
Ruting ma na celu możliwie najlepiej (optymalnie) dostarczyć pakiet do celu:
  Pierwotnie jedynym kryterium wyboru było posiadanie jak najdokładniejszej trasy do celu, ale
  Obecnie protokoły rutingu mogą uwzględniać podczas wyboru trasy również takie parametry jak:
    Priorytet pakietu – standardy ToS (ang. Type of Service) / DSCP (ang. Differentiated Services Code Point)
    Natężenie ruchu w poszczególnych segmentach sieci
    Itp.

## Slide 16: Ruting (5/5)
W przypadku rutingu brzegowego (korzystającego z BGP) w Internecie wybór trasy jest:
  Silnie związany z polityką poszczególnych dostawców (i zawartymi między nimi umowami o wymianie ruchu), i
  Bywa daleki od optymalnego
Popularnym algorytmem służącym do wyznaczania tras w sieciach wewnętrznych jest algorytm Dijkstry wyznaczania najkrótszej ścieżki w grafie (np. OSPF)‏

## Slide 17: Algorytm Dijsktry

## Slide 18: Edsger Wybe Dijkstra (11.5.1930 – 6.8.2002)
Profesor informatyki i matematyki
The university of Texas w Austin
Autor “Algorytmu Dijkstry”
Znajdowanie najkrótszej drogi pomiędzy dwoma użytkownikami w sieci
Zdjęcie: ©2002 Hamilton Richards

## Slide 19: Algorytm Dijkstry – wprowadzenie (1/2)‏
Algorytm Dijkstry – optymalne rozwiązanie problemu najkrótszej drogi w grafie
Spotykany także w literaturze z nieznacznymi modyfikacjami, jako algorytm Floyda

## Slide 20: Algorytm Dijkstry – wprowadzenie (2/2)‏
Łuk
Waga łuku
Wierzchołek

## Slide 21: Algorytm Dijkstry – przykładowa sieć

## Slide 22: Algorytm Dijkstry – założenia (1/2)
Najkrótszą drogę znajdujemy:
  Od wierzchołka początkowego s
  Do wierzchołka ustalonego t
Wszystkie wagi łuków w sieci są nieujemne
Przemieszczamy się po łukach sieci z wierzchołka s w kierunku wierzchołka t i cechujemy wierzchołki ich bieżącymi odległościami od wierzchołka s

## Slide 23: Algorytm Dijkstry – założenia (2/2)
Cecha wierzchołka u staje się stała gdy jest równa długości najkrótszej drogi z s do t
Wierzchołki, które zostały ocechowane stałymi cechami mają cechy tymczasowe

## Slide 24: Algorytm Dijkstry – działanie (1/5)‏
Algorytm Dijkstry rozpoczyna działanie od przydzielenia stałej cechy 0 wierzchołkowi s, gdyż 0 jest odległością s od siebie samego
Wszelkie pozostałe wierzchołki otrzymują cechę tymczasową, gdyż nie zostały dotychczas osiągnięte

## Slide 25: Algorytm Dijkstry – działanie (2/5)‏
Następnie, każdy bezpośredni następnik v wierzchołka s zostaje oznaczony tymczasową cechą równą wadze łuku (s,v)
Przykładowy wierzchołek x, który ma najmniejszą cechę tymczasową:
  Jest wierzchołkiem najbliższym wierzchołka s
  Bowiem wagi łuków są nieujemne
  Nie istnieje droga najkrótsza z s do x

## Slide 26: Algorytm Dijkstry – działanie (3/5)‏
Czyli cecha wierzchołka x może zostać ustalona
Następnie przeglądamy wszystkie bezpośrednie następniki wierzchołka x

## Slide 27: Algorytm Dijkstry – działanie (4/5)‏
Zmniejszamy ich cechy tymczasowe:
  Jeśli droga z s do któregokolwiek z nich
  Przechodząca przez x
  Jest krótsza od drogi omijającej x
Ponownie znajdujemy wierzchołek o najmniejszej cesze tymczasowej, np. y i tę cechę zamieniamy na stałą

## Slide 28: Algorytm Dijkstry – działanie (5/5)‏
Wierzchołek y jest drugim najbliższym wierzchołkiem wierzchołka s
W taki sposób, w każdej iteracji:
  Zmniejszamy wartość cech tymczasowych, i
  Zamieniamy na stałą cechę wierzchołka o najmniejszej cesze tymczasowej
Kontynuujemy to postępowanie, aż do momentu zamiany cechy wierzchołka t z tymczasowej na stałą

## Slide 29: Algorytm Dijkstry – zasada działania – najkrótsza droga z s do t (1/4)‏
Na początku wierzchołek s otrzymuje stałą cechę 0, a pozostałe pięć wierzchołków – cechy tymczasowe ∞
Bezpośrednie następniki wierzchołka s czyli a i d otrzymują nowe cech tymczasowe zredukowane do odpowiednio 15 i 9
Ponieważ d jest wierzchołkiem o najmniejszej cesze tymczasowej, jego cecha zostaje zmieniona z tymczasowej na stałą

## Slide 30: Algorytm Dijkstry – zasada działania – najkrótsza droga z s do t (2/4)‏
Na początku wierzchołek s otrzymuje stałą cechę 0, a pozostałe pięć wierzchołków – cechy tymczasowe ∞
Bezpośrednie następniki wierzchołka s czyli a i d otrzymują nowe cech tymczasowe zredukowane do odpowiednio 15 i 9
Ponieważ d jest wierzchołkiem o najmniejszej cesze tymczasowej, jego cecha zostaje zmieniona z tymczasowej na stałą
_18
_9
_11
48
_13
_0
4
18
_9
_11
48
_13
_0
ITERACJA
18
_9
_11
∞
_13
_0
3
18
_9
_11
∞
13
_0
ITERACJA
∞
_9
_11
∞
13
_0
2
∞
_9
11
∞
13
_0
ITERACJA
∞
_9
∞
∞
15
_0
1
∞
9
∞
∞
15
_0
ITERACJA
∞
∞
∞
∞
∞
_0
INICJALIZACJA
t
d
c
b
a
s

## Slide 31: Algorytm Dijkstry – zasada działania – najkrótsza droga z s do t (1/4)‏
Bezpośrednie następniki wierzchołka d czyli a i c otrzymują zredukowane cechy tymczasowe, odpowiednio 13 i 11
Powtarzamy dalej tak samo
Kolejne cechy wierzchołków i ich zmianę pokazano w tabeli

## Slide 32: Algorytm Dijkstry – zasada działania – najkrótsza droga z s do t (2/4)‏
Bezpośrednie następniki wierzchołka d czyli a i c otrzymują zredukowane cechy tymczasowe, odpowiednio 13 i 11
Powtarzamy dalej tak samo
Kolejne cechy wierzchołków i ich zmianę pokazano w tabeli
_18
_9
_11
48
_13
_0
4
18
_9
_11
48
_13
_0
ITERACJA
18
_9
_11
∞
_13
_0
3
18
_9
_11
∞
13
_0
ITERACJA
∞
_9
_11
∞
13
_0
2
∞
_9
11
∞
13
_0
ITERACJA
∞
_9
∞
∞
15
_0
1
∞
9
∞
∞
15
_0
ITERACJA
∞
∞
∞
∞
∞
_0
INICJALIZACJA
t
d
c
b
a
s

## Slide 33: Algorytm Forda-Fulkersona

## Slide 34: Algorytm Forda-Fulkersona – założenia (1/2)‏
Algorytm Forda-Fulkersona służy najogólniej do wyznaczania największego przepływu, jaki da się uzyskać w niecyklicznym grafie skierowanym
Funkcjonuje kilka wersji algorytmu wymyślonego w latach 50-tych, w naszym przypadku obiektem rozważań jest wersja z zerowymi warunkami początkowymi
Mówiąc o warunkach początkowych mamy na myśli istniejące niezerowe przepływy w chwili rozpoczynania działania algorytmu

## Slide 35: Algorytm Forda-Fulkersona – założenia (2/2)‏
Wobec takich założeń graf zdefiniowany jest jedynie przez macierz incydencji węzłowych, gdzie elementami macierzy nie są:
  Odległości pomiędzy węzłami, jak w przypadku algorytmu Dijkstry, lecz
  Pojemności
Algorytm dysponując tak zadaną macierzą oraz mając wyszczególnione węzły traktowane jako źródło oraz dren oblicza największy przepływ jaki da się uzyskać pomiędzy tymi dwoma węzłami na wszystkich możliwych drogach
Źródło ma nieskończoną wydajność, przepływ przez graf jest ograniczony jedynie przez pojemności poszczególnych krawędzi grafu

## Slide 36: Algorytm Forda-Fulkersona – opis działania algorytmu
Działanie algorytmu opiera się na znajdowaniu wszystkich istniejących dróg od źródła s do drenu t przez penetrację grafu w głąb
Całkowity przepływ pomiędzy źródłem s, a drenem t będzie sumą przepływów na wszystkich możliwych drogach
Najłatwiej to zademonstrować przy pomocy ilustrowanego przykładu

## Slide 37: Algorytm Forda-Fulkersona – niecykliczny graf skierowany
s
a
b
c
d
t
3
2
3
5
1
4
7
2

## Slide 38: Algorytm Forda-Fulkersona – macierz incydencji węzłowych

## Slide 39: Algorytm Forda-Fulkersona: Wynajdowanie drogi (1)‏
  Każda interesująca nas droga będzie się zaczynała w węźle s, więc w poszukiwaniu węzła po nim następującego przeszukujemy wiersz s poprzedniej macierzy.
  Z węzła s możemy się przemieścić do węzłów oznaczonych a oraz c – w macierzy na przecięciu wiersza s oraz kolumn a oraz c występują niezerowe wartości.

## Slide 40: Algorytm Forda-Fulkersona: Wynajdowanie drogi (2)‏
  Wybieramy pierwszy w kolejności i przemieszczamy się do węzła a.
  Z węzła a stosując tę samą metodę postępowania możemy w analogiczny sposób przemieścić się do węzłów b, d oraz t, wybieramy węzeł b jako pierwszy w kolejności.

## Slide 41: Algorytm Forda-Fulkersona: Wynajdowanie drogi (3)‏
s
a
b
c
d
t
3
2
3
5
1
4
7
2

## Slide 42: Algorytm Forda-Fulkersona: Wynajdowanie drogi (4)‏
  Z węzła b nie możemy iść dalej (same zera w wierszu b macierzy), wracamy się więc do węzła a i idziemy do pierwszego po węźle b, czyli do d.
  Z d możemy iść już tylko do t i to kończy nam pierwszą część algorytmu.

## Slide 43: Algorytm Forda-Fulkersona: Wynajdowanie drogi (5)‏
s
a
b
c
d
t
3
2
3
5
1
4
7
2

## Slide 44: Algorytm Forda-Fulkersona: Wynajdowanie drogi (6)‏
  Ważną zasadą w tej części algorytmu jest to, że nawet jeżeli wynika to z przyjętej zasady postępowania, nie przechodzimy do węzła, który występuje w przebytej już drodze!

## Slide 45: Algorytm Forda-Fulkersona: Transformacja grafu
  Przemieszczając się po drodze (s,a,d,t) znajdujemy krawędź lub krawędzie o najmniejszej pojemności.
  W tym przypadku jest to krawędź (s,a) o pojemności równej 3.
  Tak więc po wcześniej zdefiniowanej drodze możemy przesłać 3 jednostki i jest to maksymalny przepływ drogi.
  Krawędź (s,a) się nasyca i nie uwzględnia się jej w dalszym postępowaniu.
  Na pozostałych krawędziach odejmujemy od ich pojemności obliczony wcześniej maksymalny przepływ drogi.

## Slide 46: Algorytm Forda-Fulkersona: Graf po transformacji
s
a
b
c
d
t
2
3
5
1
1
4
2

## Slide 47: Algorytm Forda-Fulkersona: Na czerwono zmodyfikowane

## Slide 48: Algorytm Forda-Fulkersona: Kolejna dostępna droga
s
a
b
c
d
t
2
3
5
1
1
4
2

## Slide 49: Algorytm Forda-Fulkersona: Po transformacji
s
a
b
c
d
t
2
2
4
1
3
2

## Slide 50: Algorytm Forda-Fulkersona: Po transformacji

## Slide 51: Algorytm Dinica: Założenia
  Algorytm Dinica w najprostszej wersji wykorzystuje algorytm Forda–Fulkersona.
  Modyfikacja polega na tym, że w algorytmie Dinica graf przeszukuje się wszerz a nie wgłąb.
  Sam algorytm polega na wielokrotnym powtarzaniu procedury Forda - Fulkersona i modyfikacji grafu.
  Przesyłamy pewną ilość towaru ze źródła s stopniowo przez sieć, aż do odpływu t.
  Wykrywane są w sieci “użyteczne” i “nienasycone” łuki.
  Przesyłmy dalszą ilość towaru.
  Takie postępowanie jest kontynuowane aż nic więcej nie może być przesłane z s do t.

## Slide 52: Algorytm Dinica: Przykładowa sieć

## Slide 53: Algorytm Dinica: Zasada działania (1)‏
  W naszej przykładowej sieci przepustowość każdego łuku wynosi 5.
  Przykładowo przepuszczamy 5 jednostek towaru z s do y, z y do u i z u do t.
  Na pierwszy rzut oka nie można stwierdzić że w sieci nie ma już drogi z s do t po której można powiększyć przepływ stąd mylne pojęcie o tym iż max. przepływ wynosi 5.
  Jest jednak jeszcze w sieci przepływ z s do t o wartości 10 tzn. 5 jednostek wzdłuż drogi (s,x,u,t) i 5 – po drodze (s,y,w,t).

## Slide 54: Algorytm Dinica: Zasada działania (2)‏
  Dzięki takiemu podejściu komplikując troszeczkę algorytm wyznaczania maksymalnego przepływu otrzymujemy bardzo korzystne efekty i oszczędzamy dużo potrzebnego i cennego czasu.
  Usprawnienie tego algorytmu podali Malhtora, Kumar i Maheshwari.
  Polega ono na zastąpieniu algorytmu Forda-Fulkersona inną metodą nasycania krawędzi.
  UWAGA! Wagi krawędzi w grafie muszą być liczbami całkowitymi; w przeciwnym razie algorytm Forda-Fulkersona może nie mieć rozwiązania w skończonej liczbie kroków.

## Slide 55: Protokoły warstwy trzeciej (sieciowej)

## Slide 56: Protokoły warstwy trzeciej (sieciowej)‏
Najpopularniejsze: IPX, IP, ATM (ten ostatni to warstwa 2+3)‏
Podstawowa jednostka – pakiet, składający się z: nagłówka, danych i końcówki
Nagłówek i końcówka to informacje sterujące przeznaczone dla warstwy 3 w stacji odbiorczej

## Slide 57: Protokoły warstwy trzeciej (sieciowej)
Protokół IPX

## Slide 58: Protokół IPX
IPX = Internetwork Packet Exchange
Steruje:
  adresowaniem,
  rutingiem (wyznaczaniem tras) pakietów w:
    LAN
    MAN/WAN
Protokół sieciowy sieci Netware
IPX nie gwarantuje kompletności przesyłanej informacji (możliwe straty pakietów)‏
Część tandemu IPX/SPX

## Slide 59: Literatura

## Slide 60: Literatura
Defense Advance Research Project Agency, „RFC (Request For Comments): 791, Internet Protocol”, http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt
Network Working Group, „RFC (Request For Comments): 1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)”, http://www.ietf.org/rfc/rfc1771.txt
„NETWORLD – Wprowadzenie do sieci”, http://www.networld.pl/artykuly/20226.html
Cerf, V., „The Catenet Model for Internetworking,” Information Processing Techniques Office, Defense Advanced Research Projects Agency, IEN 48, July 1978
Bolt Beranek and Newman, „Specification for the Interconnection of a Host and an IMP,” BBN Report