## Slide 1: Kodowanie sygnałów
Mikołaj Leszczuk

## Slide 2: Spis treści wykładu
Definicje
  Odległość Hamminga
  Waga kodu
  Rodzaje kodów
  Maska telekomunikacyjna
Kody HDB, jako odpowiedź na przekłamania transmisji
Nieliniowy, stało-wagowy kod detekcyjny „2 z 5”
Kod „ilorazowy”

## Slide 3: Definicje

## Slide 4: Odległość Hamminga
Stopień (miara) podobieństwa dwóch wektorów x i y
Łączna suma pozycji, na których różnią się dwa ciągi bitowe
Liczba, której wartość określa ilość bitów, którymi różnią się dwa wektory
Liczba bitów rożnych w porównywanych obiektach

## Slide 5: Jak obliczyć odległość Hamminga

## Slide 6: Waga kodu
Liczba jedynek w kodzie
Przykłady:
  00000 – waga=0
  00011 – waga=2
  11111 – waga=5
Kod stałowagowy – stała waga ciągu kodowego (czyli stała liczba jedynek w słowie kodowym)

## Slide 7: Kody systematyczne i niesystematyczne
Kod systematyczny:
Tworzony na podstawie reguły formalnej
Każda kombinacja wartości zmiennych zdefiniowana w sposób jednoznaczny
Możliwe rozróżnienie bitów informacyjnych i kontrolnych
Kod niesystematyczny:
Wymagane podania tabeli określającej kolejność poszczególnych kombinacji występujących w dowolnym porządku

## Slide 8: Maska telekomunikacyjna – definicja (1/2)
Konieczność zapewnienia ściśle określonego kształtu sygnału przenoszonego przez tor transmisyjny
Przyczyna – możliwość niewłaściwego interpretowania danych przez odbiornik
Zwykle – brak idealności kształtu odebranego impulsu

## Slide 9: Maska telekomunikacyjna – definicja (2/2)
Maska telekomunikacyjna – określenie dopuszczalnego odchylenia kształtu impulsu sygnału cyfrowego
Jeśli sygnał nie wykracza poza ramy maski => założenie, że odbiornik prawidłowo sygnał
  Odbierze i
  Zinterpretuje
W przeciwnym przypadku:
  Może to być niemożliwe lub
  Może nastąpić jego przekłamanie (w zależności od charakteru tych zniekształceń)

## Slide 10: Maska telekomunikacyjna – wymagania
Istnienie wymagań impulsy w zakresie:
  Amplitudy
  Kształtu
Zakres wymagań – urządzenia telekomunikacyjne:
  PCM (ang. Pulse-Code Modulation)
  PDH (ang. Plesiochronous Digital Hierarchy)
Szczegółowa standaryzacja:
  Zalecenie Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ITU-T G.703
  “Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla teletransmisyjnych plezjochronicznych systemów cyfrowych”

## Slide 11: Maska telekomunikacyjna – wyciąg z wymagań
13
Przepływność
Impedancja wyjściowa
Kod
Znamionowa amplituda impulsu
Tolerancja amplitudy
kb/s
Ω
-
V
% U znam.
139 264
75
CMI
0,50
+/- 10
34 368
75
HDB-3
1,00
+/- 10
8 448
75
HDB-3
2,37
+/- 10
2 048
75
HDB-3
2,37
+/- 10
2 048
120
HDB-3
3,00
+/- 10
64
120
Codirectional Contradirectional – AMI Centralized – AMI
1,00
+/- 10
7/25/2009

## Slide 12: Przykłady porównania przebiegów z maskami telekomunikacyjnymi, zmierzone przebiegi są prawidłowe (nie wykraczają poza ramy masek)

## Slide 13: Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PDH 140 Mbit/s
Porównanie przebiegu nie-ramkowanego 140 Mbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście niesymetryczne 75 Ω, kod CMI, sygnał "same jedynki" z maską telekomunikacyjną.

## Slide 14: Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PCM 2 Mbit/s
Porównanie przebiegu nie-ramkowanego 2 Mbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście symetryczne 120 Ω, kod HDB-3, sygnał "same jedynki" z maską telekomunikacyjną.

## Slide 15: Niepożądane zjawiska
Niepożądane zjawiska skutkujące modyfikacją sygnału względem wyjścia nadajnika:
Odbicia
Spadki:
  Napięcia
  Mocy
Nieliniowość stopni mocy:
  Odbiorników
  Nadajników
Fluktuacja fazy

## Slide 16: Kody HDB, jako odpowiedź na przekłamania transmisji

## Slide 17: Kody HDB
Kod HDB (ang. High Density Bipolar Code)
  HDB-2
  HDB-3
Kod transmisyjny
Zadanie: odpowiednie kształtowanie właściwości transmisyjnych sygnału liniowego
Kody transmisyjne powinny posiadać wiele cech niezbędnych do realizacji transmisji przy istniejących ograniczeniach ze strony:
  Kanału transmisyjnego, i
  Współpracujących z nim urządzeń

## Slide 18: Najbardziej pożądane właściwości sygnału
Brak składowej stałej
Niski poziom widma gęstości mocy w pobliżu częstotliwości f=0
Koncentracja widma gęstości mocy w jak najwęższym paśmie
Możliwość odtworzenia elementowej podstawy czasu
Odporność na zakłócenia

## Slide 19: Kod HDB-2 jako przykład kodu z grupy kodów pseudoternarnych (1/2)
21
  Kod pseudoternarny – 3 stany sygnału kodowego mimo jedynie 2 stanów sygnału informacyjnego
  Elementy liniowe o czasie trwania równym połowie okresu charakterystycznego T

## Slide 20: Kod HDB-2 jako przykład kodu z grupy kodów pseudoternarnych (2/2)
22
  Zwiększenie liczby poziomów do trzech:
    Zapewnienie korzystnych własności widmowych sygnału
    Zmniejszenie zniekształceń interferencyjnych
    Powiększenie zasięgu
    Podniesienie jakości transmisji
  Częste zmiany stanu sygnału nawet wtedy gdy stan sygnału danych nie ulega zmianie
  Efekt: uzyskuje się zapewnienie dobrych właściwości synchronizacyjnych

## Slide 21: Zasada kodowania – odwzorowywania
23
  „1” – przemiennie w impulsy:
    Dodatnie
    Ujemne
  „0”
    Zerowy poziom sygnału (gdy nie występuje sekwencja zawierająca więcej niż dwa „0”)
    Impuls zakłócający regułę przemienności, tzn. impulsem o polaryzacji zgodnej z polaryzacją ostatniego impulsu (w sekwencjach dłuższych, każde trzecie zero)

## Slide 22: Impulsy zakłócające
24
  Zmiana polaryzacji z impulsu na impuls
  Eliminacja zastępowania długich sekwencji zer sekwencjami impulsów o jednakowej polaryzacji
  Zapobieganie uwypukleniu niepożądanej niskoczęstotliwościowej części widma

## Slide 23: Dokładna reguła tworzenia sygnału liniowego kodu
25
Bity danych
Elementy sygnału
Warunki wyboru sekwencji
1
B
000
00V
Jeżeli za ostatnim elementem V występuje nieparzysta liczba elementów B
00B
Jeżeli za ostatnim elementem V występuje parzysta liczba elementów B

## Slide 24: Opis elementów sygnału
26
  V – element o polaryzacji zgodnej z poprzednim elementem niezerowym
  B – element o polaryzacji przeciwnej do poprzedniego elementu niezerowego
  Elementy B i V:
    Wartość “0” przez pierwszą połowę odstępu charakterystycznego T
    Wartość “±d” przez drugą połowę odstępu charakterystycznego (gdzie d to amplituda impulsu prostokątnego)
  Modyfikacja – HDB-3

## Slide 25: HDB-3
27

## Slide 26: Synchronizacja w HDB
  Dobre warunki synchronizacji bez ograniczeń struktury danych
Przyczyna | Skutek
Eliminacja długich sekwencji zer | Dobre właściwości synchronizujące
Wprowadzenie elementów V | Brak dłuższych zaników zmian sygnału

## Slide 27: Kod HDB-2: Eliminacja składowej stałej
29
  Zasada kodowania eliminująca składową stałą
  Eliminacja niezależna od struktury danych
  Maksymalna wartość bieżącej sumy cyfrowej nieprzekraczająca 2

## Slide 28: Kod HDB-2: Nadmiar kodowania i widmo
30
2 informacje odwzorowywane w 3 poziomy sygnału
Nadmiar wynikający z kodowania trójstanowego pozwala na wykrycie błędów transmisyjnych objawiających sie zakłóceniami reguły przemienności biegunowości kolejnych impulsów B oraz V
Dobre własności widmowe - górna granica widma nie jest obniżona w stosunku dom widma binarnego lecz istotna energetyczne jego część jest zawężona

## Slide 29: Kod HDB-2: Zmniejszenie czasu impulsu
31
Zmniejszenie czasu trwania impulsu do połowy odstępu charakterystycznego pozwoliło na zwiększenie dopuszczalnego napięcia międzyszczytowego sygnału liniowego, przy tym samym poziomie zakłóceń w sąsiednich torach jak dla kodowania bipolarnego

## Slide 30: Kod HDB-2: Podstawowe wady kodu
32
  Do podstawowych wad kodu należy zaliczyć małą odporność na zakłócenia wynikające ze zwiększenia liczby poziomów elementów sygnału do trzech.
  Zasada kodowania wprowadza również możliwość powielania błędów (tzw. propagacje błędów).
  Wadą kodu HDB-2 jest niemożność natychmiastowego kodowania (i dekodowania)
  Ponieważ zarówno w nadajniku jak i odbiorniku przed nadaniem odpowiedniego impulsu są analizowane każde trzy pozycje ciągu binarnego.

## Slide 31: Schemat montażowy kodera kodu HDB-2
33

## Slide 32: Nieliniowy, stało-wagowy kod detekcyjny „2 z 5”

## Slide 33: Stałowagowy kod „2 z 5”
Binarne kodowanie cyfr
Każda cyfra kodowana na 5 bitach:
  2 z nich to „1”
  3 z nich to „0”
Waga prawidłowych ciągów kodowych – zawsze 2
– 01100
– 11000
– 10100
– 10010
– 01010
– 00110
– 10001
– 01001
– 00101
– 00011

## Slide 34: Odporność na błędy kodu „2 z 5”
Odległość minimalna Hamminga d=2
Możliwe wykrycie wszystkich błędów zmieniających wagę ciągu kodowego na różną od dwóch, czyli błędów
  Pojedynczych
  Potrójnych
  Pięciokrotnych
Możliwe także wykrycie
  40% błędów podwójnych
  40% błędów poczwórnych

## Slide 35: Zastosowania kodu „2 z 5”
Centrale telefoniczne (przesyłanie cyfr wybieranego numeru telefonicznego)
Kody paskowe
Sieci i systemy komputerowe (w przeszłości)
„Barcode25i” autorstwa MesserWoland - own work created in Inkscape based on the graphics by Grzexs. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barcode25i.svg#/media/File:Barcode25i.svg

## Slide 36: Zasada działania kodera i dekodera kodu „2 z 5”
CIAG KODOWY
DANA ╔═════════════╗ ┌───┐ ╔═════════════════╗ DANA
WEJŚCIOWA ║ K O D E R ╟────────>│ 1 ├──────>║ D E K O D E R ║ WYJSCIOWA
──────┐ ║ ╟────────>│ 1 ├──────>║ ║ ┌──────
0 ├──>║ K O D U ╟────────>│ 0 ├──────>║ K O D U ╟─>| 0
──────┘ ║ ╟────────>│ 0 ├──────>║ ║ └──────
║ 2 z 5 ╟────────>│ 0 ├──────>║ 2 z 5 ║
╚═════════════╝ └───┘ ╚═════════════════╝

## Slide 37: Schemat logiczny kodera kodu „2 z 5”

## Slide 38: Schemat logiczny dekodera kodu „2 z 5”

## Slide 39: Kod „ilorazowy”

## Slide 40: Idea kodowania ilorazowego

## Slide 41: Kody ilorazowe – definicje
11/24/12
43

## Slide 42: Kody ilorazowe – definicje – kontynuacja...

## Slide 43: Niesystematyczne kodowanie ilorazowe
11/24/12
45

## Slide 44: Niesystematyczne dekodowanie ilorazowe

## Slide 45: Schematy niesystematycznego kodera i dekodera ilorazowego
┌────────┐ ┌──────────┐
│ KODER: │ │ DEKODER: │
└────────┘ └──────────┘
┌───────┐ ┌───────┐
──h(x)──┤ │ ──y(x)──┤ │
│ X ├──s(x)── │ / ├──r(x)──
──g(x)──┤ │ ──g(x)──┤ │
└───────┘ └───┬───┘
h(x)
│ ┌───────────┐
└──┤rejestr ├──h(x)──
│pamiętający│
└───────────┘

## Slide 46: Kodowanie niesystematyczne i systematyczne
Niesystematyczny kod ilorazowy jako wynik stosowania przedstawionej reguły kodowania
Pożądany kod systematyczny:
  Informacja na początku ciągu kodowego
  Kontrola (pozycje nadmiarowe) na końcu ciągu kodowego
Inna reguła kodowania dla kodu systematycznego

## Slide 47: Systematyczne kodowanie ilorazowe
11/24/12
49

## Slide 48: Systematyczne dekodowanie ilorazowe

## Slide 49: Schematy systematycznego kodera i dekodera ilorazowego
┌────────┐
│ KODER: │
└────────┘
┌───────┐
──g(x)──┤ │ ┌───┐
p │ / ├──R(x)─────┤ - ├─s(x)───
─x*h(x)┬ ┤ │ └─┬─┘
│ └───────┘ │
└───────────────────────┘
┌──────────┐
│ DEKODER: │
└──────────┘
┌───┐
┌───────────────────────────────────────────────┤ - ├─R”(x)-R'(x)─
R'(x) └─┬─┘
│ │
K2\ K1 ┌───────┐ p ┌───────┐ K2\
─y(x)─┴─\┬─h'(x)──┤ ├─x*h'(x)──┤ ├──R”(x)───┘
│ │ X │ │ / │
│ ┌┤ │ ┌─┤ │
h'(x) │└───────┘ │ └───────┘
│ p │
│ x g(x)
│ ┌───────────┐
└──────────────────────┤układ ├─────────h(x)────────────────
│pamiętający│
└───────────┘

## Slide 50: Literatura
“Kodowanie i systemy transmisji danych – Pomoc”
Krzysztof Patan, “Dyskretne sieci Hopfielda”, www.issi.uz.zgora.pl/~patan/materialy/sn/druk6.pdf
“Układy komutacyjne, kody konwersji liczb”, http://kalitka.dhs.org/tc/cw2.html
“Słownik techniki cyfrowej”, http://slownik.kargul.net/