## Slide 1: Ruting – protokoły
Mikołaj Leszczuk

## Slide 2: Plan wykładu
Warstwa trzeciej (sieciowa)
IPX (ang. Internetwork Packet Exchange)
IP (ang. Internet Protocol, pol. protokół internetowy)
DNS (ang. Domain Name System, pol. system nazw domen)
Protokół BGP-4
Literatura

## Slide 3: Warstwa trzecia (sieciowa)

## Slide 4: Protokoły warstwy trzeciej (sieciowej)‏
Najpopularniejsze: IPX, IP, ATM (ten ostatni to warstwa 2+3)‏
Podstawowa jednostka – pakiet, składający się z: nagłówka, danych i końcówki
Nagłówek i końcówka to informacje sterujące przeznaczone dla warstwy 3 w stacji odbiorczej

## Slide 5: IPX (ang. Internetwork Packet Exchange)

## Slide 6: Protokół IPX
IPX = Internetwork Packet Exchange
Steruje:
  adresowaniem,
  rutingiem (wyznaczaniem tras) pakietów w:
    LAN
    MAN/WAN
Protokół sieciowy sieci Netware
IPX nie gwarantuje kompletności przesyłanej informacji (możliwe straty pakietów)‏
Część tandemu IPX/SPX

## Slide 7: IP (ang. Internet Protocol, pol. protokół internetowy)

## Slide 8: Protokół IP – podstawowe zadania‏
Opracowany przed amerykański Departament Obrony (Department of Defense), a dokładniej przez Defence Advance Research Projects Agency – DARPA
Dwie główne wersje:
  IPv4 – stosowany obecnie najczęściej
  IPv6 – nowa specyfikacja
Przenoszenie bloków danych zwanych pakietami lub data-gramami, ze źródła do celu, gdzie źródła lub cele to zwykle komputery identyfikowane adresami o stałej długości
Fragmentacja i składanie

## Slide 9: Protokół IP – zakres działania
Jedynie przenoszenie datagramów poprzez system połączonych sieci
Brak mechanizmów zapewniających:
  Integralność danych
  Kontrolę przepływu
  Prawidłową kolejność
  Inne usługi połączeniowe
Jakość usług (Quality of Service):
  DiffServ
  IntServ

## Slide 10: Protokół IP – podstawowe cechy
IP = Internet Protocol
Część tandemu TCP/IP
Odpowiada za:
  Adresowanie
  Przesyłanie pakietów IP w sieci
Best-effort
Protokół bezpołączeniowy

## Slide 11: Protokół IP – interfejsy
Używany przez protokoły połączeniowe wyższej warstwy
Protokoły niższej warstwy używane przez IP w celu dostarczania pakietów pomiędzy węzłami
Przykład 1: protokół TCP wywołujący IP (celem przesłania przez nieg “swoich” danych)‏
Przykład 2: protokół IP wywołujący protokół ETHERNET (celem przesłania przez nieg “swoich” danych)‏

## Slide 12: Protokół IP – współdziałanie protokołów
Telnet
FTP
TFTP
...
TCP
UDP
Internet Protocol (IP) & ICMP
...
Local Network Protocol

## Slide 13: Protokół IP – format nagłówka (1/4)‏

## Slide 14: Protokół IP – format nagłówka (2/4)‏
Version: 4 bity Format nagłówka IP, zwykle wersja 4
IHL: 4 bity Internet Header Length: długość nagłówka IP w 32-bitowych słowach, czyli wskaźnik na początek danych
Type of Service: 8 bitów Parametry żądanej jakości usług, priorytety pakietów (jeśli obsługiwane przez sieć)‏
Total Length: 16 bitów Długość datagramu (pakietu), mierzona w oktetach
Identification: 16 bitów Wartość identyfikacyjna nadana przez nadawcę

## Slide 15: Protokół IP – format nagłówka (3/4)‏
Flags: 3 bity Różne flagi sterujące: możliwość (lub nie) fragmentacji, ostatni (lub nie) fragment
Fragment Offset: 13 bitów Ustalenie przynależności fragmentu do datagramu, mierzone w jednostkach 8-oktetowych (64-bitowych)‏
Time to Live: 8 bitów Maksymalny czas pozostawania datagramu w systemie, 0=zniszczenie datagramu, wartość modyfikowana, mierzona w sekundach, pomniejszana o 1 w węzłach
Protocol: 8 bitów Protokół wyższej warstwy użyty do porcjowania danych

## Slide 16: Protokół IP – format nagłówka (4/4)‏
Header Checksum: 16 bitów Suma kontrolna (wyłącznie nagłówka)‏
Source Address: 32 bitów Adres źródła
Destination Address: 32 bitów Adres przeznaczenia
Options: zmienne Występowanie w datagramach – opcjonalne, koniecznie implementowane we wszystkich komputerach i ruterach
Padding: zmienne Zapewnia podzielność długości nagłówka przez 32 bity, wartość zerowa

## Slide 17: Pola modyfikowane przez fragmentację
Pole opcjonalne
Flaga “więcej fragmentów”
Przesunięcie fragmentu
Pole IHP
Pole długości całkowitej
Suma kontrolna nagłówka

## Slide 18: Przykład 1: Najprostszy pakiet IP
Datagram IP, wersji 4
Pięć 32-bitowych słów nagłówka, długość całkowita datagramu: 21 oktetów
Datagram kompletny (nie fragment)‏

## Slide 19: Przykład 2a: Średniej długości pakiet

## Slide 20: Przykład 2b: Pierwszy fragment

## Slide 21: Przykład 2c: Drugi fragment

## Slide 22: Przykład 3: Pakiet zawierający opcje

## Slide 23: Kolejność transmisji danych
Nagłówek i dane przesyłane oktetami
Kolejność przesyłania taka jak łacińska kolejność czytania

## Slide 24: Znaczenie bitów

## Slide 25: Adres IP
32-bitowy adres identyfikujący węzeł (komputer) w Internecie
Każdy węzeł to adres IP
Zawartość adresu IP – identyfikatory:
  Sieci
  Hosta
Adres jest zwykle reprezentowany w notacji kropkowo-dziesiętnej
Dziesiętne wartości każdego oktetu są odseparowane kropkami
Przykład: 149.156.114.112
Adresy IP mogą być konfigurowane:
  statycznie,
  dynamicznie przez DHCP

## Slide 26: Adresowanie i formaty adresów
Wyższe bity adresu | Format | Klasa
0 | 7 bitów na sieć, 24 bity na host | A
10 | 14 bitów na sieć, 16 bitów na host | B
110 | 21 bitów na sieć, 8 bitów na host | C
111 | Furtka do rozszerzonego adresowania | D

## Slide 27: Konfiguracja urządzeń w sieci – pojęcia podstawowe (1/2)‏
Adres IP
  Adres komputera
  Unikalny w danej rutowalnej sieci
  Np.: 192.168.0.2
Maska podsieci
  Zakres podsieci, określony bitowo
  Np.: 255.255.255.0
  Często szesnastkowo: FF.FF.FF.00
  Lub dwójkowo: 11111111.11111111.11111111.00000000

## Slide 28: Konfiguracja urządzeń w sieci – pojęcia podstawowe (2/2)‏
Adres podsieci
  Iloczyn logiczny adresu IP i maski podsieci
  (Adres IP)&(Maska podsieci)
  Np.: 192.168.0.0
Adres rutera
  Okno na świat danej podsieci
  Powinien zawierać się w podsieci
  Np.: 192.168.0.1

## Slide 29: Konfiguracja urządzeń w sieci – adresy IP i klasy (1/2)‏
Klasa A
  Zakres: od 0.0.0.0 do 127.255.255.255
  Sieci klasy A jest mniej niż 128, ale każda może się składać z milionów urządzeń sieciowych
Klasa B
  Zakres: od 128.0.0.0 do 191.255.255.255
  Są tysiące sieci klasy B, z których każda może zawierać tysiące adresów
Klasa C
  Zakres: od 192.0.0.0 do 223.255.255.255
  Są miliony sieci klasy C, ale każda może liczyć nie więcej niż 254 urządzenia sieciowe

## Slide 30: Konfiguracja urządzeń w sieci – adresy IP i klasy (2/2)‏
Klasa D
  Zakres: od 224.0.0.0 do 239.255.255.255
  Zarezerwowane; tzw. adresy grupowe niepowiązane z żadną siecią
Klasa E
  Zakres: od 240.0.0.0 do 247.255.255.255
  Do celów eksperymentalnych
Wyjątki…

## Slide 31: Konfiguracja urządzeń w sieci Adresy (klasy) specjalne
Pewne adresy zostały zarezerwowane do korzystania wyłącznie w sieciach nie podłączonych bezpośrednio do Internetu (sieci lokalne). Adresy te nie są rutowalne.
  10.*.*.*
  172.16.*.*
  192.168.*.*.
Każdy komputer ma dodatkowo adres 127.0.0.1 – tj. tzw. loopback, czyli pętla umożliwiająca aplikacjom wysyłanie i odbieranie pakietów TCP/IP w obrębie tej samej maszyny.

## Slide 32: Konfiguracja urządzeń w sieci Adresy sieci i broadcast (1/2)‏
Dla każdej podsieci:
  Adres początkowy: A.B.C.Dmin = sieć
  Adres końcowy: A.B.C.Dmax = rozgłoszeniowy
Przykład:
  Podsieć: 192.168.0.0
  Maska (klasa C): 255.255.255.0
  Zakres: 192.168.0.[0-255]
  Adres sieci: 192.168.0.0
  Adres rozgłoszeniowy: 192.168.0.255
  Pierwszy wolny adres: 192.168.0.1 (ruter)‏
  Ostatni wolny adres: 192.168.0.254

## Slide 33: Konfiguracja urządzeń w sieci Adresy sieci i broadcast (2/2)‏
Wniosek 1: generalnie, liczba wolnych adresów równa jest 2liczba_binarnych_zer_maski-2
Wniosek 2: w typowej podsieci klasy C mamy 8 binarnych zer maski czyli 254 wolne adresy
Wniosek 3: najmniejsza sensowna podsieć ma 2 binarne zera maski i liczy 4 adresy z czego 2 są wolne
Wniosek 4: taka podsieć (4 adresy, 2 wolne) umożliwia spięcie tylko np.:
  Dwóch komputerów
  Komputera i rutera

## Slide 34: Konfiguracja urządzeń w sieci Powiększanie puli adresów (1/2)‏
Konwersja adresów:
  NAT (ang. Network Address Translation)‏
  „Maskarada” (ang. „Masquerading”)‏
Możliwość „schowania” całych podsieci pod jednym adresem
Obecnie bardzo popularne rozwiązanie

## Slide 35: Konfiguracja urządzeń w sieci Powiększanie puli adresów (2/2)‏

## Slide 36: Konfiguracja urządzeń w sieci Ćwiczenia (1/2)‏
Przypadek 1:
  IP: 192.168.0.2
  Maska: FF.FF.FF.00
  Sieć: 192.168.0.0
  Ruter: 172.16.0.1
Przypadek 2:
  IP: 192.168.0.2
  Maska: FF.FF.FF.00
  Sieć: 172.16.0.0
  Ruter: 192.168.0.1
Przypadek 3:
  IP: 192.168.0.2
  Maska: FF.FF.FF.80
  Sieć: 192.168.0.0
  Ruter: 192.168.0.129
Przypadek 4:
  IP: 192.168.0.2
  Maska: FF.00.00.00
  Sieć: 192.168.0.0
  Ruter: 192.168.0.1

## Slide 37: Konfiguracja urządzeń w sieci Ćwiczenia (2/2)‏
Przypadek 5:
  IP: 127.0.0.1
  Maska: FF.FF.FF.00
  Sieć: 192.168.0.0
  Ruter: 192.168.0.1
Przypadek 6:
  IP: 192.168.0.2
  Maska: FF.FF.FF.00
  Sieć: 192.168.0.0
  Ruter: 192.168.0.1

## Slide 38: DNS (ang. Domain Name System, pol. system nazw domen)

## Slide 39: Domain Name System (1/2)
Hierarchiczny rozproszony system nazw sieciowych, który odpowiada na zapytania o nazwy domen
Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.192

## Slide 40: Domain Name System (2/2)
DNS to złożony system komputerowy oraz prawny
Zapewnia:
  Z jednej strony:
    Rejestrację nazw domen internetowych, i
    Ich powiązanie z numerami IP
  Z drugiej strony realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom
Jest nieodzowny do działania prawie wszystkich usług sieci Internet

## Slide 41: Protokół BGP-4

## Slide 42: Protokół BGP-4 – wprowadzenie (1/3)‏
Protokół wymiany informacji o rutingu pomiędzy niezależnymi sieciami
Stworzony (w wersji pierwszej, jako “RFC: 1267”) w 1991 roku przez:
  Cisco Systems
  IBM
Następca protokołu EGP (“RFC: 904”)‏
Wymiana informacji o dostępności sieci z innymi systemami BGP
Dostępność sieci to m.in. lista Systemów Autonomicznych (Autonomous Systems, AS), przez które przechodzi informacja o dostępności

## Slide 43: Protokół BGP-4 – wprowadzenie (2/3)‏
Ruting “hop-by-hop”
Korzystanie z protokołów zapewniających pewność transmisji
Nie potrzeba implementować:
  Fragmentacji
  Retransmisji
  Potwierdzeń
  Sortowania
Konstrukcja grafu połączeń AS:
  Eliminacja pętli rutingu
  Podejmowanie decyzji na poziomie rutingu AS
Nowy mechanizm wspierający bezklasowy ruting międzydomenowy
Eliminacja klas sieci w rutingu BGP
Agregacja ścieżek

## Slide 44: Protokół BGP-4 – wprowadzenie (3/3)‏
Oprócz wbudowanego mechanizmu uwierzytelniania, możliwość użycia w BGP, dowolnego mechanizmu uwierzytelniania protokołu transportowego
Założenie, że protokół transportowy nie zrywa połączeń
Użycie TCP jako protokołu transportowego, jako:
  Spełniającego wymagania BGP
  Dostępnego w praktycznie wszystkich komercyjnie dostępnych ruterach i komputerach
Użycie portu TCP o numerze 179 do ustanawiania połączeń

## Slide 45: Literatura

## Slide 46: Literatura
Defense Advance Research Project Agency, „RFC (Request For Comments): 791, Internet Protocol”, http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt
Network Working Group, „RFC (Request For Comments): 1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)”, http://www.ietf.org/rfc/rfc1771.txt
„NETWORLD – Wprowadzenie do sieci”, http://www.networld.pl/artykuly/20226.html
Cerf, V., „The Catenet Model for Internetworking,” Information Processing Techniques Office, Defense Advanced Research Projects Agency, IEN 48, July 1978
Bolt Beranek and Newman, „Specification for the Interconnection of a Host and an IMP,” BBN Report