## Slide 1: Transmisja sygnałów w systemach dostępu wielokrotnego
Mikołaj Leszczuk

## Slide 2: Spis treści wykładu
Współdzielony kanał telekomunikacyjny (dzielone medium)
Metody (protokoły) dostępu do dzielonego medium
  ALOHA
  CSMA (CSMA/CA, CSMA/CD)

## Slide 3: kanał telekomunikacyjny i jego właściwości
Współdzielony kanał telekomunikacyjny (dzielone medium)

## Slide 4: Dzielone medium (1/2)‏
Możliwość użycia sieci Ethernet do zapewnienia dzielonego dostępu
Dostęp grupy powiązanych węzłów (=komputerów)‏
Dostęp do medium fizycznego (=kabla), łączącego te węzły
Nazwa zaistniałej sytuacji – domena kolizyjna (ang. collision domain)‏

## Slide 5: Dzielone medium (2/2)‏
Wszystkie ramki wysłane przez medium – odbierane przez wszystkich odbiorców
Adres celu zawarty w nagłówku ramki (MAC)
MAC – ang. Medium Access Control (kontrola dostępu do medium)‏
Zapewnienie przetwarzania ramki jedynie przez wybrany węzeł docelowy
Odrzucenie ramek przez wszystkie inne komputery (nie-adresaci)

## Slide 6: Przykład pracy w dzielonym medium (1/4)‏
Przykład: sieć czterech komputerów
Podłączone do wspólnego kabla Ethernet (dzielone medium)
Nadawca: komputer niebieski
Odbiorca: komputer czerwony

## Slide 7: Przykład pracy w dzielonym medium (2/4)‏
Wysłanie ramki przez komputer niebieski
Adres docelowy ramki = adres czerwonego komputera
Propagacja sygnału w kablu w obu kierunkach

## Slide 8: Przykład pracy w dzielonym medium (3/4)‏
Dotarcie (ostatecznie) sygnału do wszystkich komputerów
Absorbcja energii ramki przez rezystory terminujące na końcach kabla
Zapobieżenie odbijaniu się sygnału z powrotem do kabla

## Slide 9: Przykład pracy w dzielonym medium (4/4)‏
Badanie nagłówka decyduje, o akceptacji ramki w komputerze:
  Komputer zielony
  Komputer czerwony
  Komputer żółty
Akceptacja przez komputer czerwony

## Slide 10: METODY DOSTĘPU DO DZIELONEGO MEDIUM

## Slide 11: Metody dostępu do dzielonego medium
Przepytywanie
ALOHA
CSMA: CSMA/CA, CSMA/CD
Przesyłanie znacznika
Magistrala (=kabel) z przesyłaniem znacznika
Pierścień szczelinowy
Metoda z wtrącanym rejestrem

## Slide 12: METODY DOSTĘPU DO DZIELONEGO MEDIUM
Protokół (metoda) ALOHA

## Slide 13: Protokół ALOHA
Inna nazwa – Metoda ALOHA
Prosty algorytm komunikacyjny
Nadawanie danych w sieci przez źródło zaraz po pojawieniu się ramki do wysłania

## Slide 14: Pierwsze zastosowanie
Pierwotnie stworzony na Uniwersytecie Hawajskim
Użycia w systemie komunikacji satelitarnej na Pacyfiku (ALOHAnet)

## Slide 15: Potwierdzenia ALOHA

## Slide 16: Powszechność powstawania kolizji w ALOHA (kolizje zaznaczono kolorem szarym)
By helix84 – Own work, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1374485
By helix84 – Own work, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1374466

## Slide 17: Szczelinowy ALOHA jako ulepszenie zwykłego ALOHA
By helix84 – Own work, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1374526

## Slide 18: METODY DOSTĘPU DO DZIELONEGO MEDIUM
Protokół CSMA

## Slide 19: Protokół CSMA‏
Ang. Carrier Sense Multiple Access
Pol. Wielodostęp z wykrywaniem nośnej
Zapewnienie równouprawnienia wszystkim użytkownikom
Uniezależnienie sieci od awarii którejkolwiek ze stacji
Możliwość transmitowania ramek przez urządzenia w każdej chwili
Brak możliwości transmitowania ramek w czasie odbierania innej ramki

## Slide 20: CSMA w sieciach LAN
Duża popularność metody CSMA w LAN
Możliwość stosowania w sieciach typu
  „Magistrala”
  „Gwiazda”
Przekazywanie informacji do wszystkich stacji
Właściwy odbiór tylko przez rzeczywistych odbiorców

## Slide 21: CSMA w sieciach LAN – kontynuacja...
Określanie odbiorcy na podstawie przesyłanego w nagłówku adresu odbiorcy
Uzależnienie decyzji o nadawaniu na podstawie aktualnego stanu sieci
Nasłuchiwanie celem wykrycia „zajętości” (aktualnego trwania transmisji) medium

## Slide 22: Jednoczesna chęć nadawania
Pojawienie się zasadniczego problemu w sytuacji
  Jednoczesnej chęci nadawania dwóch stacji
  Jednoczesnego stwierdzeniu nie-zajętości medium
Niebezpieczeństwo kolizji nawet przy prawie jednoczesnej chęci nadawania

## Slide 23: Jednoczesna chęć nadawania – kontynuacja...
Skończona szybkość rozchodzenia się sygnałów
Skutek: niezerowy, zwrotny (2×) czas propagacji (ang. Round Trip Time, RTT)
Najprostsze rozwiązanie – wysyłanie sygnałów potwierdzających przez odbiorców
Niska efektywność takiego rozwiązania (ALOHA)

## Slide 24: Teoretyczne typy CSMA – w obu przypadkach protokół sporny (możliwość kolizji)
Persistent („uporczywe”) CSMA
Wysyłanie „własnej” ramki przez urządzenie, zaraz po odebraniu „cudzej” ramki
Non-persistent („nie-uporczywe”) CSMA
Wysyłanie „własnej” ramki przez urządzenie, po odczekaniu pewnego losowego czasu od odebrania „cudzej” ramki

## Slide 25: Dwie praktycznie stosowane metody zapobiegania konfliktom transmisji w CSMA
CSMA z unikaniem kolizji (CSMA/CA)‏
Idea metody sprowadzająca się do unikania kolizji
CSMA z wykrywaniem kolizji (CSMA/CD)
Idea metody sprowadzająca się do naprawiania sytuacji powstałej w wyniku kolizji

## Slide 26: METODY DOSTĘPU DO DZIELONEGO MEDIUM
Protokół CSMA/CA

## Slide 27: Protokół CSMA/CA‏
CA – ang. Collision Avoidance (unikanie kolizji)
Zasada polegająca na unikaniu kolizji
Sprawdzanie stanu sieci (medium) przez stację, przed przystąpieniem do nadawania

## Slide 28: Protokół CSMA/CA‏ - kontynuacja...
Wysłanie sygnału gdy brak wykrywania transmisji pochodzącej od innej stacji
  Bardzo krótkiego
  Unikalnego
Znaczenie sygnału – chęć nadawania (zgłoszenie nadawania)
Odczekanie określonego przedziału czasu
Cel – zapewnienie możliwości dotarcia owego sygnału do wszystkich stacji
Dopiero wtedy – rozpoczęcie nadawania

## Slide 29: Kolizje w CSMA/CA (1/3)‏
Zaprzestanie transmisji i odczekanie czasu o przypadkowej długości obowiązkiem każdej stacji wykrywającej kolizję w trakcie nadawania
Oczywista możliwość wystąpienia kolizji sygnałów zgłoszenia nadawania
Problem ten rozwiązywany podobnie jak w przypadku kolizji sygnału zgłoszenia nadawania z normalną transmisją
Zaprzestanie nadawania przez stację wykrywającą kolizję na krótki czas o losowej długości

## Slide 30: Kolizje w CSMA/CA (2/3)
Następnie ponowienie próby zarezerwowania sieci dla potrzeb transmisji
Po wystąpieniu kolizji, ubieganie się o prawo dostępu do sieci tylko przez niektóre stacji
Tylko te – uczestniczące w kolizji sygnałów zgłoszenia nadawania
Inaczej w CSMA/CD – o tym za chwilę‏

## Slide 31: Kolizje w CSMA/CA (3/3)
Nadawanie przez stację wygrywającą rywalizację o dostęp do sieci
W tym czasie nasłuchiwanie przez wszystkie pozostałe stacje nadejścia sygnału oznaczającego zakończenie ramki
Ponowne rozpoczęcie się walki o dostęp po jego wykryciu

## Slide 32: METODY DOSTĘPU DO DZIELONEGO MEDIUM
Protokół CSMA/CD

## Slide 33: Protokół CSMA/CD‏
Standard IEEE 802.3
Z ang. „Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection”
Wielodostęp z wykrywaniem nośnej i detekcją kolizji
Tryb pracy urządzeń komputerowych – full duplex (w obie strony)
Najczęściej stosowane w:
  10BASE-T (Ethernet)
  100BASE-T (Fast Ethernet)
  1000BASE-T (Gigabit Ethernet)‏

## Slide 34: Uproszczony algorytm CSMA/CD
Źródło: Wikipedia

## Slide 35: Sekwencja zagłuszająca Ethernet
  Monitorowanie swojej własnej transmisji przez każdy węzeł transmitujący, w chwili pojawienia się danych czekających na wysłanie
  Natychmiastowe zatrzymanie przez węzeł własnej transmisji w przypadku „zauważenia” kolizji
  Kolizja – natężenie prądu wyższe niż generowane przez węzeł, tj. >24 mA dla kabla koncentrycznego

## Slide 36: Sekwencja zagłuszająca Ethernet – kontynuacja...
  Dodatkowe zagłuszenie kolizji przez wysłanie 32-bitowej, tzw. Ethernet jam sequence (sekwencji zagłuszającej Ethernet)‏
  Przyczyna wysyłania – zapewnienie braku możliwości potencjalnie „poprawnego” odebrania przez każdy inny węzeł „zakłóconej” ramki
  Podmiana 32-bitowej sumy kontrolnej MAC CRC na sekwencję zagłuszającą Ethernet
  Odrzucenie ramki przez odbiorców z powodu błędu sumy kontrolnej CRC

## Slide 37: Minimalny rozmiar ramki CSMA/CD (1/2)
  Konieczność zapobiegnięcia odebrania kompletnej, uszkodzonej ramki, przed rozpoczęciem zagłuszania
  Minimalny rozmiar ramki
  Czynniki wpływające na minimalny rozmiar:
    Odległość miedzy krańcami sieci
    Rodzaj używanego medium
    Liczba repeaterów przez które sygnał może musieć przejść, aby dotrzeć do pozostałej części LAN

## Slide 38: Minimalny rozmiar ramki CSMA/CD (2/2)
  Minimum 46 bajtów części informacyjnej
  Identyczna reguła wysyłania sekwencji zagłuszającej w sytuacji jednoczesnego wykrycia kolizji przez dwa lub więcej transmitujące węzły

## Slide 39: Kolizje w CSMA/CD (1/4)‏
  Graficzna analiza mechanizmu kolizji
  Rozpoczęcie transmisji przez komputer A
  W t=0, ramka wysyłana przez “puste” medium do komputera B

## Slide 40: Kolizje w CSMA/CD (2/4)‏
  Krótką chwilę później, rozpoczęcie nadawania przez komputer B
  W tym przypadku, medium, obserwowane z punktu widzenia komputera B także pozornie puste

## Slide 41: Kolizje w CSMA/CD (3/4)‏
  Po czasie, równym RTT, wykrycie innej transmisji z komputera A, przez komputer B (świadomość kolizji)
  Brak obserwacji nadawania przez komputer B z punktu widzenia komputera A
  Kontynuacja nadawania przez komputer B, przy użyciu 32-bitowej Ethernet jam sequence (sekwencji zagłuszającej Ethernet)‏

## Slide 42: Kolizje w CSMA/CD (4/4)‏
  Wzajemna świadomość kolizji obu komputerów po upłynięciu czasu RTT
  Za chwilę – zaniechanie nadawania jam sequence (sekwencji zagłuszającej) przez komputer B
  Jednakże nadawanie sekwencji zagłuszającej przez komputer A do końca
  Ostatecznie – „puste” („wolne”) medium‏

## Slide 43: Literatura (1/3)
  „Lokalne sieci komputerowe”, http://www.linuxpub.pl/download/sieci.pdf
  “Aloha Protocol - Computer Science - Provided by Laynetworks.com” http://www.laynetworks.com/ALOHA%20PROTOCOL.htm
  “CSMA” http://www.cs.mu.oz.au/353/notes/node126.html

## Slide 44: Literatura (2/3)
  “'Get IEEE 802'TM Home Page” http://standards.ieee.org/getieee802/
  “Sieci – Profil Dydaktyczny” http://irogozinska.strony.wi.ps.pl/
  “Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)” http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/lan-pages/csma-cd.html

## Slide 45: Literatura (3/3)
“Kodowanie i systemy transmisji danych – Pomoc”
Krzysztof Patan, “Dyskretne sieci Hopfielda”, www.issi.uz.zgora.pl/~patan/materialy/sn/druk6.pdf
“Układy komutacyjne, kody konwersji liczb”, http://kalitka.dhs.org/tc/cw2.html
“Słownik techniki cyfrowej”, http://slownik.kargul.net/