## Slide 1: Warstwa fizyczna – przekaz elektryczny
Mikołaj Leszczuk

## Slide 2: Plan wykładu
Kabel koncentryczny (omówienie, złącza)
Kabel typu para skręcona (skrętka):
  Rodzaje par skręconych
  Kable specjalne
  Złącza RJ-45 i Token Ring
Podsumowanie wykładu
Materiały dodatkowe

## Slide 3: Kabel koncentryczny

## Slide 4: Kabel koncentryczny – omówienie (1/2)
Oryginalna nazwa angielska: „coaxial cable”
Przewód miedziany otoczony:
  Izolacją
  Wspólnym ekranem
  Zewnętrzną koszulką ochronną
Już nie stosowany w sieciach komputerowych
Wyparty przez kable typu para skręcona

## Slide 5: Kabel koncentryczny – omówienie (2/2)
Przewód
Izolacja wewnętrzna
Oplot (ekran)
Izolacja zewnętrzna

## Slide 6: Złącze koncentryczne BNC
Oryginalna nazwa angielska: „Bayonet Neill-Concelman”
Złącze stosowane do:
  Łączenia sieci zbudowanych z kabli koncentrycznych (kiedyś)
  W aparaturze pomiarowej (wciąż)

## Slide 7: Złącze N – stosowane do sygnałów HF (do 18 GHz)
Złącze N (męskie)
Złącze N (żeńskie)

## Slide 8: KABEL TYPU PARA SKRĘCONA (SKRĘTKA)

## Slide 9: Kabel typu para skręcona – skrętka (1/2)
Oryginalna nazwa angielska: „twisted pair”
8 przewodów miedzianych (żył)
Linia symetryczna zrównoważona
Skręcenie:
  Skręcanie przewodów ze splotem 1 zwój na 10-16 cm
  Ochrona transmisji przed oddziaływaniem (interferencją) otoczenia
  Indywidualny sposób skręcenia poszczególnych par
  Zwykle opatentowany i pozostający tajemnicą producenta kabli

## Slide 10: Kabel typu para skręcona – skrętka (2/2)
Izolacje:
  Poszczególne żyły – polietylen
  Wspólna osłona – poliwinit
Powszechnie stosowany w sieciach:
  Telefonicznych
  Komputerowych
Przepływności do 1 Gbit/s (sygnały cyfrowe)

## Slide 11: Para skręcona – przykładowe zdjęcia
Kabel typu para skręcona zakończony wtykami RJ-45
Zbliżenie wtyku RJ-45

## Slide 12: Karta sieciowa ze złączem BNC (po lewej) oraz RJ-45 (po prawej)

## Slide 13: KABEL TYPU PARA SKRĘCONA (SKRĘTKA)
Rodzaje par skręconych

## Slide 14: Rodzaje par skręconych (skrętek)
Skrętka nieekranowana
Skrętka foliowana
Skrętka ekranowania
Skrętka foliowana ekranowana

## Slide 15: Skrętka nieekranowana
Oryginalna nazwa angielska: „Unshielded Twisted Pair” (UTP)
Brak ekranowania żył

## Slide 16: Popularność skrętki nieekranowanej‏‏
Najczęściej stosowany kabel w sieciach komputerowych
Popularność medium związana z dosyć dobrym stosunkiem możliwości do ceny
Możliwość stworzenia okablowania strukturalnego UTP nawet przez prywatnego użytkownika

## Slide 17: Unshielded Twisted Pair

## Slide 18: Skrętka foliowana (1/2)
Oryginalna nazwa angielska: „Foiled Twisted Pair” (FTP)
Skrętka ekranowana za pomocą folii z przewodem uziemiającym

## Slide 19: Skrętka foliowana (2/2)
Duża odporność na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne
Przeznaczona głównie do budowy sieci komputerowych o dużych długościach (do kilku kilometrów)

## Slide 20: Skrętka ekranowana (1/3)
Oryginalna nazwa angielska: „Shielded Twisted Pair” (STP)
Ekranowana ekranem wykonanym w postaci:
  Oplotu, i
  Zewnętrznej koszulki ochronnej‏

## Slide 21: Skrętka ekranowana (2/3)
Indywidualne ekranowanie oplatające każdą parę przewodów (główna różnica pomiędzy STP i FTP)
Bardzo duża odporność na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne

## Slide 22: Skrętka ekranowana (3/3)
Spełnia nowe europejskie normy EMC (Electro-Magnetic Compatibility) w zakresie w zakresie emisji EMI (Electro-Magnetic Interference)
Ograniczone promieniowanie kabli telekomunikacyjnych przy wyższych częstotliwościach pracy
Stosowana często jako alternatywa skrętki nieekranowanej

## Slide 23: Skrętka foliowana ekranowana
Jak skrętka ekranowana (STP)
Dodatkowy ekran, wykonany z:
  Siatki z drutów miedzianych, albo
  Folii estrofolowej pokrytej aluminium
Każda ekranowania para kabli także indywidualnie foliowana (podobnie jak w kablu STP)

## Slide 24: KABEL TYPU PARA SKRĘCONA (SKRĘTKA)
Kable specjalne

## Slide 25: Kable specjalne
Warunki wymagające prowadzenia kabli teleinformatycznych:
  Nie tylko na zewnątrz budynków,
  Ale także pomiędzy nimi
Opcje pozostające w takim przypadku do wyboru:
  Prowadzenie kabla w ziemi
  Stosowanie tzw. przewieszek

## Slide 26: Prowadzenie kabla w ziemi
Groźba narażenia kabli prowadzonych w instalacjach zewnętrznych na warunki atmosferyczne
Skutki w przypadku długich odcinków przy ujemnej temperaturze:
  Osłabienie sygnału
  Utrata sygnału
Rozwiązanie – zastosowanie skrętki z wypełnieniem żelowym
Cecha charakterystyczna – zwiększona odporność na zakłócenia

## Slide 27: Stosowanie przewieszek
Rozwiązanie – kable z linką nośną
W zależności od potrzeb, dostępne kable:
  UTP
  FTP

## Slide 28: KABEL TYPU PARA SKRĘCONA (SKRĘTKA)
Złącza RJ-45 i Token Ring

## Slide 29: Podłączanie do sieci złącza RJ-45

## Slide 30: Złącze RJ-45 (1/2)
System złącza ośmioprzewodowego
Zdefiniowany w standardach dla systemów okablowania komunikacyjnego strukturalnego budynku
Standardy:
  ISO 8877
  ISO/IEC 11801
  EN 50173

## Slide 31: Złącze RJ-45 (2/2)
Szeroko stosowane w sieciach lokalnych
Gniazdo umieszczone np. w:
  Panelach krosowych
  Gniazdach stanowisk roboczych
  Kartach adaptera PC
  Kartach koncentratora
Montowane na kablach połączeniowych
Wersje złącza wtykowego:
  Ekranowana
  Nieekranowana

## Slide 32: Okablowanie Ethernet UTP

## Slide 33: Skrętka prosta RJ-45
Wtyk skrętki prostej RJ-45
Połączenie proste/bezpośrednie/zgodne/direct connection (HUB - komputer)‏
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
brązowy
biało-brązowy
zielony
biało-niebieski
niebieski
biało-zielony
pomarańczowy
biało-pomarańczowy

## Slide 34: Skrętka skrzyżowana RJ-45
Wtyk skrętki skrzyżowanej RJ-45
Połączenie krzyżowe/crossover cable (komputer - komputer)‏
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 35: Wtyki i zaciskarki do wtyków
Wtyk RJ-45 z metalowym ekranem
Zaciskarki do wtyków RJ-45/RJ-11

## Slide 36: RJ-45 – animacja

## Slide 37: Okablowanie Ethernet

## Slide 38: Złącze Token Ring
Hermafrodytyczne
Wiele wad:
  Duże rozmiary (przynajmniej 3 cm × 3 cm na panelu krosowniczym)
  Złożone z wielu skomplikowanych elementów z tworzywa sztucznego (dosyć delikatne)

## Slide 39: Hermafrodytyczne złącze IBM Token Ring z klipsem blokującym
Źródło obrazu: Wikipedia

## Slide 40: Kabel typu – IEEE 802.5 “Token Ring Access Method”

## Slide 41: PODSUMOWANIE WYKŁADU

## Slide 42: Podsumowanie wykładu
Kabel koncentryczny (omówienie, złącza)
Kabel typu para skręcona (skrętka):
  Rodzaje par skręconych
  Kable specjalne
  Złącza RJ-45 i Token Ring

## Slide 43: MATERIAŁY DODATKOWE

## Slide 44: Materiały (źródła) dodatkowe
„Interaktywny podręcznik sieci komputerowych”, http://www.man.poznan.pl/~pawelw/dyplom/
„Topologie sieci”, http://tzn.dabrowa.pl/do_pobrania/praca6/pliki/topologia.html
„Grafy”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Graf_(matematyka)
“Układy komutacyjne, kody konwersji liczb”, http://kalitka.dhs.org/tc/cw2.html

## Slide 45: IEEE 802.12 “demand priority access.”
  Specyfikacja:
  charakterystyk kontroli dostepu do medium (MAC) dla priorytetowych metod dostępu na żądanie,
  zarządzania podwarstwą,
  warstw fizycznych,
  mediów, które obsługują priorytetową metodę dostępu:
    kabel symetryczny (skrętka) 100 Ω (Kategorie 3...5),
    kabel symetryczny ekranowany 150 Ω,
    światłowód.