## Slide 1: Podstawowe zagadnienia sieciowe
Mikołaj Leszczuk

## Slide 2: Plan wykładu
Definicja sieci komputerowej
Topologie sieci

## Slide 3: Definicja sieci komputerowej

## Slide 4: Sieć…
Mapa części Internetu oparta o stan z 11 lipca 2015, dane ze strony opte.org. Każda linia wytyczona jest między dwoma węzłami, reprezentującymi urządzenia w sieci. Długość linii wskazuje na opóźnienie transmisji między tymi węzłami. Linie są pokolorowane w następujący sposób:
Ameryka Północna
Europa
Ameryka Łacińska
Azja i Pacyfik
Afryka
„Backbone” (wysoce połączone sieci)

## Slide 5: Sieć komputerowa
Sieć komputerowa to grupa:
  Komputerów, lub
  Innych urządzeń
Połączone ze sobą w celu:
  Wymiany danych, lub
  Współdzielenia zasobów

## Slide 6
Możliwości pracy komputerów w sieci:
  Korzystanie ze wspólnych urządzeń, np. drukarek
  Korzystanie ze wspólnego oprogramowania
  Korzystanie z centralnej bazy danych
  Przesyłanie informacji między komputerami:
    Komunikaty
    Listy
    Pliki

## Slide 7: Rodzaje sieci komputerowych
Dedykowane, w których jeden z komputerów (tzw. serwer sieciowy):
  Pełni rolę nadrzędną, i
  Nadzoruje pracę sieci
Równorzędne (ang. peer-to-peer), w których wszystkie komputery mają jednakowe uprawnienia

## Slide 8: Topologie sieci

## Slide 9: Topologie sieci

## Slide 10: Topologia punkt-punkt
Najprostsza technologia
Ustanawia łącze między dwoma punktami
Zaleta – niezakłócona komunikacja
Dwa rodzaje:
  Pemanent (dedicated)
  Switched

## Slide 11: Topologia punkt-punkt - permament (dedicated)
Kanał komunikacyjny na stałe łączący dwa punkty
Przykłady:
  Telefonia – podniesienie słuchawki łączy z operatorem
  Telewizja – połączenie ze stadionu do studia
Oszczędności:
  Brak „centrali”, i
  Brak dodatkowego okablowania

## Slide 12: Topologia punkt-punkt - switched
Kanał komunikacyjny chwilowo łączący punkty:
  Zestawiany na żądanie, w razie potrzeby
  Rozłączany, gdy już nie jest dłużej potrzebny
Podstawowa topologia dla konwencjonalnej telefonii

## Slide 13: Topologia liniowa
Oprócz granicznych urządzeń sieciowych:
  Urządzenia połączone z dwoma sąsiednimi
  Po dwa gniazda sieciowe na każde urządzenie
Dane przesyłane do celu przez kolejne:
  Połączenia, i
  Urządzenia sieciowe

## Slide 14: Topologia liniowa

## Slide 15: Topologia liniowa
Wzmacnianie sygnału przez urządzenia napotkane po drodze
Najprostszy sposób na stworzenie fizycznego połączenia pomiędzy wieloma komputerami
Brak konieczności użycia dodatkowych urządzeń sieciowych
Konieczność jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń pracujących w sieci
Połączenie granicznych urządzeń ze sobą powoduje – przejście do topologii pierścienia

## Slide 16: Topologia liniowa
Zalety:
  Małe zużycie przewodów
Wady:
  Przerwanie pracy w razie awarii pojedynczego:
    Przewodu,
    Urządzenia sieciowego, lub
    Komputera
  Niska skalowalność

## Slide 17: Topologia magistrali
Elementy sieci dzielące jedną magistralę
Najczęstsze medium – kabel koncentryczny
Podłączenie za pomocą:
  Specjalnych trójników
  Łączy BNC
Pierwotna topologia logiczna Ethernetu
Czas propagacji zależy od długości medium

## Slide 18: Topologia magistrali

## Slide 19: Topologia magistrali
Zalety:
  Mała długość kabla
  Brak dodatkowych urządzeń
  Niska cena sieci
  Łatwość instalacji
  Wyłączenie stacji nie powoduje zakłóceń

## Slide 20: Topologia magistrali
Wady:
  Trudna lokalizacja usterek
  Jednocześnie możliwa tylko jedna możliwa transmisja
  Potencjalnie duża ilość kolizji
  Awaria głównego kabla to unieruchomienie całej sieci
  Słaba skalowalność
  Niskie bezpieczeństwo

## Slide 21: Topologia magistrali
http://youtu.be/oVOeNcJJYos

## Slide 22: Pierścień
Komputery połączone odcinkami kabla
Brak zakończeń – zamknięty pierścień
Możliwe różne łącza w jednym pierścieniu
Ograniczenia:
  Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego
  Liczba łączy
Przykład – topologia Token Ring

## Slide 23: Pierścień
Zalety:
  Stosunkowo krótki kabel
Wady:
  Awaria stacji paraliżuje sieć
  Trudna diagnostyka sieci
  Trudna lokalizacja uszkodzenia
  Pracochłonna re-konfiguracja sieci
  Wymagane specjalne procedury transmisyjne
  Utrudnione dołączenie nowych stacji
  Sygnał krążący tylko w jednym kierunku

## Slide 24: Topologia pierścienia
http://youtu.be/U6TX4Zbu2ao

## Slide 25: Topologia pierścienia podwójnego
Komputery połączone dwoma odcinkami kabla
Wspólny środek pierścieni
Pierścienie niezależne
Przesyłanie danych w obu kierunkach
Tolerancja na uszkodzenia
Przykład – FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface)

## Slide 26: Topologia pierścienia podwójnego
Zalety:
  Poprawna praca przy przerwaniu połączenia
  Możliwe wysokie osiągi
Wady:
  Trudna diagnostyka sieci
  Trudna lokalizacja uszkodzenia
  Pracochłonna re-konfiguracja sieci
  Wymagane specjalne procedury transmisyjne
  Utrudnione dołączanie nowych stacji

## Slide 27: Topologia gwiazdy
Komputery podłączone do punktu centralnego
Punkt centralny:
  Koncentrator (ang. hub):
    Fizyczna topologia gwiazdy
    Logiczna topologia magistrali
  Przełącznik (ang. switch):
    Wykrywa kolizje
    Jedna z częstszych topologii fizycznych Ethernetu
  MSAU (ang. Multi-Station Access Unit) – topologia gwiazdy w pierścieniu

## Slide 28: Topologia gwiazdy
Zalety:
  Wysoka przepustowość
  Łatwość konserwacji
  Łatwa lokalizacja uszkodzeń (centralne sterowanie)
  Wydajność
  Układ okablowania łatwo modyfikowalny (rozbudowa)
  Brak blokady sieci przy awarii komputera

## Slide 29: Topologia gwiazdy
Wady:
  Duża liczba połączeń (duże zużycie kabli)
  Paraliż sieci przy awarii punktu centralnego:
    Koncentratora
    Przełącznika

## Slide 30: Topologia gwiazdy z koncentratorem
http://youtu.be/sIkCwoEJyCE

## Slide 31: Topologia gwiazdy z przełącznikiem
http://youtu.be/aNxxrawNu48

## Slide 32: Topologia gwiazdy z MSAU
http://youtu.be/HabhhF3tYyY

## Slide 33: Topologia hierarchiczna
Budowa hierarchiczna – podobna do drzewa
Gwiazda rozproszona (rozszerzona)
Posiada:
  Punkt centralny (podobnie do topologii gwiazdy), i
  Punkty poboczne (częsta topologia Ethernetu)
Nieograniczona liczba poziomów

## Slide 34: Topologia hierarchiczna

## Slide 35: Topologia hierarchiczna
Zalety:
  Łatwa rozbudowa sieci przez dodawanie rozgałęzień
  Łatwa lokalizacja uszkodzeń
  Łatwa konfiguracja
  Sieć nieczuła na uszkodzenie danego:
    Komputera, czy
    Kabla

## Slide 36: Topologia hierarchiczna
Wady:
  Zależność od głównej magistrali
  Duża ilość kabli
  Trudności w odnajdywaniu błędów

## Slide 37: Topologia hierarchiczna pierścień-gwiazda
Cechy:
  Centralnym punktem – pierścień
  Łączy atrybuty gwiazdy i pierścienia
Zalety:
  Od-/dołączenie węzła nie paraliżuje sieci
Wady:
  Znacznie dłuższy kabel niż dla pierścienia

## Slide 38: Topologia hierarchiczna pierścień-gwiazda

## Slide 39: Topologia hierarchiczna gwiazda-magistrala
Grupy stacji roboczych, połączonych w gwiazdy
Gwiazdy podłączone do odcinków kabli
Kable stanowią magistralę

## Slide 40: Topologia hierarchiczna gwiazda-magistrala

## Slide 41: Topologia hierarchiczna magistrala-drzewo
Każda stacja połączona jednokierunkowymi łączami
Łącza z dwoma sąsiednimi stacjami

## Slide 42: Sieć oczkowa
Inne nazwy:
  Sieć oczkowa
  Krata
Połączenia nadmiarowe, prócz koniecznych
Stosowana przy wymaganiach:
  Wysokiej bezawaryjności
  Wysokiej przepustowości
  Wysokiego bezpieczeństwa
  Eliminowania kolizji

## Slide 43: Sieć oczkowa
Zalety:
  Wysoka niezawodność
  Ograniczony wpływ uszkodzonego węzła
  W razie awarii dane płyną innym węzłem
  Ograniczona ilość kolizji
  Możliwa dla sieci bezprzewodowych

## Slide 44: Sieć oczkowa
Wady:
  Dużo kabli/portów
  Wysoki koszt
  Skomplikowana budowa

## Slide 45: Sieć oczkowa każdy-z-każdym (pełna siatka)
Ang. peer-to-peer, fully connected, full mesh
Liczba połączeń () przy węzłów:

## Slide 46: Podsumowanie wykładu
Definicja sieci komputerowej
Topologie sieci